TP1

A UTILISATION D’UNE INTERFACE D’ACQUISITION

Le Gbf permet de délivrer un signal périodique électrique de fréquence et de tension réglables.

- Brancher la sortie du gbf sur l’entrée EA0 de l’interface (les 2 masses en noires du gbf et de l’interface doivent être reliées)

- Ouvrir le logiciel synchronie.

- Taper sur la touche F10 pour acquérir le signal.Faire les réglages nécessaires pour observer correctement le signal sur l’écran.

Réglages

-Menu PARAMETRES/ENTREES

Pour le moment l’entrée EA0 est réglée sur AUTOMATIQUE et les 7 autres entrées EA1 à 7 sont inactives. Votre tension acquise se nomme EA0 et son style est _____

Renommer votre Tension Ue et régler son style sur . Les points représentent les points de mesures et les traits la solution de continuité donnée par le logiciel.

Mesures

A l’aide de l’outil réticule, mesurer la période T1 de la tension en déduire ensuite par un calcul la fréquence f1.

Mesurer également la valeur de l’amplitude Umax de la tension.

Outil RETICULE  Clic gauche sur un point de mesure. Puis clic droit/origine relative. Observer la fenêtre jaune en bas  : L’origine du temps T=0 et des tensions Y=0 se trouvent maintenant en ce point.

Résultats et questions:

- noter les valeurs de période mesurée,  et amplitude. Calculer la fréquence. Comparer avec l’indication du GBF. Vérification : utiliser l’outil mesure automatique pour vérifier les résultats.

- Imprimer la courbe puis indiquer périodes et amplitude dessus.

Ne pas dérégler ensuite le gbf pour les mesures à l’oscilloscope

B UTILISATION D’UN OSCILLOSCOPE

Même montage , l’entrée  A ou l’entrée B remplace la voie EA0 utilisée par l’interface.

Questions :

- Qu’appelle-t-on signal périodique

- Sur l’écran de l’oscilloscope, que représente l’axe horizontal ? : tension ou temps. Même question pour l’axe vertical.

- Comment peut-on définir la période et la fréquence d’un signal périodique ? Quels sont leurs unités ?

- Comment mesure-ton la période sur l’écran de l’oscilloscope ? comment mesure-t-on l’amplitude de la tension ?

- Mesures et calculs : Trouver les valeurs de T (période), f (fréquence) et Umax (amplitude)

# Text boxes

Signaux périodiques

GBF = générateur

basse fréquence

Oscilloscope