- Visible (4.75 pts)

- Compléter le schéma suivant  en rajoutant les valeurs de longueur d’onde et les 3 zones de couleurs  rouge vert et bleu.

- Soit une longueur d’onde d’une lumière de longueur d’onde λ = 600 nm. La relation entre la fréquence et la longueur d’onde est λ = c/f  avec c= 3 x108 m/s.

Quelles sont les unités de mesure de f et de λ dans cette formule              Exprimer f en fonction de λ et c

Poser le calcul et trouver f

- Invisible (3.25)

- Placer les différents types d’ondes électromagnétiques ( radio, rayons X , infra rouge, rayons γ) + un autre type d’onde électromagnétique non cité.

- Est-il dangereux d’être soumis à un rayonnement infra rouge pourquoi ?

- Est-il dangereux d’être soumis à un rayonnement X  pourquoi ?

- Imageries (2pts)

- Faire correspondre les techniques d’imageries médicales avec les types de rayonnements électromagnétiques qu’elles utilisent

| Techniques | scintigraphie | endoscopie |  | radiographie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| rayonnements |  |  | infrarouge |  |

- faire correspondre les images ci-dessous avec un type d’analyse médical ou un type d’onde électromagnétique

- Fibres optiques (10pts)

Une fibre optique est un fil en verre ou en plastique très fin qui a la propriété de conduire la lumière. Elle possède 2 milieux transparents, la gaine et le cœur le tout entouré d’une protection opaque.

- La lumière envoyée dans le cœur ne doit jamais passer dans la gaine. Choisir la (ou les) bonnes réponses en l’ (les)entourant.
La lumière subit une réflexion totale  -   l’indice de réfraction du cœur < indice de réfraction de la gaine-

-   l’indice de réfraction du cœur > indice de réfraction de la gaine   –    la lumière est réfractée.

- Une fibre optique a un diamètre de 125 µm exprimer ce résultat en m avec puissance de 10, puis en mm

- Sur le schéma suivant, un rayon incident arrive sur un dioptre plexiglas/air et il subit une réfraction et une réflexion.  Dessiner sur le schéma : l’angle d’incidence i1, le rayon réfléchi et l’angle de réflexion. Quelle relation y-a-t-il entre l’angle de réflexion et l’angle d’incidence

- Identifier sur le schéma ci-contre le cœur et la gaine de la fibre optique et représenter les angles d’incidence i et de réflexion r  aux point I et J

- les schémas suivants représentent un rayon de lumière arrivant sous un angle d’incidence θ1 puis θ2 puis θ3 d’un premier milieu d’indice n1 = 1.5 vers un deuxième milieu d’indice n2 plus petit.

- Qu’observe-t-on quand θ augmente de θ1 à θ3 ? Comment appelle-t-on l’angle θ2

- Sachant que sinθc =  avec n1=1.5 et  θc = 53° , exprimer n2 en fonction de n1 et sinθc puis calculer n2

# Text boxes

TEST imageries et fibres optiques

Et il reste encore 10 points à gagner sur l’autre page !

ouf, j’ai fini